产品规格 Specification

| 项 目 Item | 参 数 /Paramete |
| --- | --- |
| 操作系统 /OS | Linux |
| 系统语音 Language | 中文、英文、其它（可定制） /Chinese/English/Others (can be customized) |
| 视频压缩格式/Video Compression | H.265 压缩模式 H.265 Compression Mode |
| OSD | 字符叠加功能，支持时间日期、车辆ID 等信息图像叠加 Overlays information such as date time and vehicle ID |
| GUI | 图形OSD界面Graphical User Interface | 可外接显示屏，通过遥控器或者鼠标设置系统各类参数 Support external LED screen, configuration via remote control or USB Mouse |
| 视频及录像 Recorder | Video Input | 4路，集成1路；扩充3路；1080P/720PAHD高清视频输入, 4CH, buildin 1CH, and support 3ch external AHD 1080P or 720P optional |
|  | Video Output | 1路复合视频输出, 1CH AV Output |
|  | Preview | 单路、2路、4路, 1CH, 2CH,4CH optional |
|  | Resolution | Optional 1080P、720P、D1、HD1、CIF； support 4CH full 1080P |
|  | Video Quality | 0到7级录像可配, 最优0级, 最低7级 0-7 levels, 0 is the highest level, 7 is the lowest level. |
|  | 录像速率 Speed | PAL:100 帧/s，CCIR625line,50 场 NTSC:120 帧/s，CCIR525line,60 场 PAL: 100f/s , CCIR625 line,50field; NTSC: 120f/s, CCIR525 line,60field; |
|  | 录像方式 Mode | 默认自动录像，支持点火录像、定时录像、报警录像等 Auto recording with ACC Power on. Timed recording, alarm recording and manual recording . |
| Audio | 音频输入input | 2路，集成1路，扩充1路； 2CH ,(1CH built-in , 1CH External) |
|  | 音频输出 output | 1 路， 1CH |
|  | 压缩格式 Compression | G711a和G726可选 G.726, G711a optional |
| 报警 Alarm | 5路电平报警输入 5ch input, 1CH output |
| 通讯 Communication Interface | 2路RS232和1路RS485 2CH RS232, 1CH RS485 |
| 无线传输 Wireless transfer | 支持内置3G/4G无线传输功能,WCDMA,CDMA2000,TDD-LTE,FDD-LTE....,兼容GPRS,EDGE ; 选配WIFI模块（支持AP和STATION模式可选） Support Built-in 3G/4G network, WCDMA,CDMA2000, TTD-LTE, FDD-LTE compatible with GPRS,EDGE; Optional with WIFI modular (AP, STATION MODE) |
| 定位/Gsensor Loction/Gsensor | 支持内置GPS/BD 模块、内置Gsensor，可对车辆行驶路线进行回放分析 Build in GPS, G-sensor, support palyback with GPS tracking |
| 录像储存Video Storage | 存储 storage | 最大支持 2*256G 大容量TF卡 Max support 2X256GB TF Card |
|  | 升级方式 Upgrade | 支持TF卡本地升级、USB升级、OTA远程自动升级 Support USB flash disk updating,TF card upgrade , OTA remote upgrade automatically |
|  | 文件格式 Format | .265通用录像格式 H.265 |
|  | 文件系统 System | 专属车载预分配文件系统 Special Car system File System |
| 录像回放 Video playback | 视频搜索 search | 可通过录像时间、录像方式等方式搜索录像视频文件 Search video by Record Time/Record Type etc |
|  | 回放 Playback | 最大支持4 路同步回放，暂停、快进、快退 Support max4ch playback. forward or backward play |
|  |  | 支持2,4,8,16 倍速度快进或后退 Support x 2,x4,x8,x16. forward or backward play |
| 安全管理 /Management | 用户密码、管理员密码两级管理，支持屏幕锁定 User/Admin 2 Levels Different Passwords ,screen lock |
| TTS语音播报 TTS | 支持TTS语音播报功能 TTS Alert broadcasting |
| 电源及功耗 | 电源管理 Power management | 自适应宽幅电源输入，具备过载，欠压、短路、反接等保护功能； 支持定时开关机、延时关机功能。 Adaptive wide power input, with overload, under-voltage, short circuit, reverse connection and other protection functions; Support the timer switch machine, delay shutdown function. |
|  | 输入电压 Voltage iutput | DC:+10V - +36V |
|  | 输出电压 | 12V @1.1A 4路，带红外 ；12V @0.7A 2路，带红外 12V @1.2A 1 channels,with IR 12V @0.9A 1channels,with IR |
|  | 断电保护 Power protection | UPS 技术，意外断电时可自动保存所有录像信息，保证文件不被损坏 UPS Technology,All video information can be saved automatically when the power is cut off, and make sure that all the files can not be damaged. |
|  | 功耗 Consumption | 正常工作状态＜14W， 待机状态下＜0.5W Working mode ＜14W, Standby mode＜0.5W |
| 工作环境 Working Environment | 温度 Temperature | -40℃ - +70℃ |
|  | 湿度 Humidity | 20% - 80% |
| Other | 尺寸 Size | 135mm*94mm |